Handbuch für DC-Ölpumpe (ITEM: TL32830)

Die DC-Ölpumpe wurde geprüft und einem strengen Leistungstest für Temperaturbeständigkeit und  Anti-Shock mit hoher Schutzart IP55 unterzogen.

Autobatterien könnten verwendet werden, um die Pumpe für schnelles und bequemes Kraftstoffpumpen zu versorgen. Es kann auch mit einer Zapfpistole und Filtern verwendet werden, um das Fließen von sauberem Diesel oder Kerosinkraftstoffen zu gewährleisten. Diese Pumpe ist für alle Arten von Maschinen, Traktoren und Landmaschinen ausgelegt.

A: Technische parameter:

NENNSPANNUNG: 12V. LEERLAUFDREHZAHL: 4500 U/min. GESCHWINDIGKEITSBEREICH: 3500 U/min

NENNSTROM: 13A . NENNDREHMOMENT: 155W. Saughöhe: 5m Förderhöhe: 10m

Durchflussrate: 40 L/min. Dimension: 3/4. Einsetzbare Medium: DIESEL KEROSIN!

▲ HINWEIS: KEIN BENZIN ! ! !

B: Achtung:

- Die Stromquellenspannung sollte vor dem Anschließen an die Pumpe dem Leistungseingang der Pumpe entsprechen.

- Spannungstoleranz von +/- 5%.

- Die Ölförderung erfolgt in Pfeilrichtung wie auf der Pumpe angegeben.

- Achten Sie darauf, dass der Saugschlauch luftdicht verschlossen ist, damit ein angemessener Durchfluss erzielt werden kann.

Der Filterscheibe sollte am Ende des Saugschlauchs installiert werden, um zu verhindern, dass Schmutz die Pumpe beschädigt.

- Die Einschaltdauer dieser Pumpe beträgt bei normaler Verwendung 30 Minuten. Die Pumpe hat einen thermischen Schutz und kann abgeschaltet werden, wenn die maximale Betriebstemperatur der Pumpe erreicht wird.

| Hinweis | Nicht geeignet für Kraftstoff mit geringer Zündfähigkeit (wie Benzin, Flüssiggas, Alkohol, usw.). |
| --- | --- |

C: Pannen und Behandlung:

| Problem | Gründe dafür | Behandlung |
| --- | --- | --- |
| Keine anfängliche Ölmenge | 1.Polarität ist umgekehrt (+/-) | 1.Korrektur der Polarität an Stromquelle +/- |
|  | 2.Leck in der Saugleitung | 2.Vergewissern Sie sich, dass der Saugschlauch sicher befestigt ist. Und es gibt keine Lecks |
|  | 3. Pumpe nicht grundiert. | 3. Lassen Sie die Pumpen ansaugen, indem Sie Öl bis zum Pumpeneintritt geben. |
| Wenig Ölfluss | 1. Schwachstromversorgung | 1. Erhöhen Sie die Versorgungsspannung auf die richtigen Werte |
|  | 2.Übermäßige Saughöhe oder Kopf | 2. Saughöhe oder Kopf verringern |
|  | 3.Obstruktion im Filtersieb | 3.Alle Fremdkörper reinigen. Das Filtersieb reinigen. |
|  | 4.Lamellen verschlissen oder Getriebe gebrochen | 4. Ersetzen Sie die Lamellen oder das Getriebe. |

FDS GmbH
Neuer Höltigbaum 36
22143 Hamburg
Germany